## Slide 1
VIDEO IP · SIMULATION & VERIFICATION
VIP Sim
awesom FPGA 视频处理 IP 一站式仿真验证平台
脚手架建项目 · iverilog 仿真 · 图像/视频质量分析 · 金标准比对
Trae / VS Code 扩展 · 纯 JS · 零外部依赖

## Slide 2
平台概览
一个面向 ISP 视频 IP 的 “所见即所得” 验证环境
把图像/视频喂给你的 RTL IP，自动跑仿真，并用专业指标量化输出质量——全部在 Trae 控制台里完成。
脚手架式工程
一条命令把模板（工具链 + BFM + 示例 DUT + Makefile）复制到你的目录，自动建项目内 venv。
可视化控制台
Webview 界面：导入媒体、编辑寄存器、一键仿真、6 维质量分析独立弹窗。
金标准自动比对
7 个 IP 按位参考模型，运行后直接出 PASS / FAIL 徽章。
图像 + 视频双模
单帧或 MP4 流式逐帧仿真，逐帧预览 + 指标时序曲线。

## Slide 3
数据流水线
从一张图到一份质量报告
1
输入媒体
导入图像 / MP4
→ 还原 stimulus.hex
›
2
预处理(可选)
噪声 / 坏点 / 模糊
AI 自定义算子
›
3
iverilog 仿真
BFM 驱动 DUT
寄存器配置注入
›
4
输出还原
result.hex → 图像
/ 逐帧 MP4
›
5
质量分析
6 维指标
+ 金标准 PASS/FAIL
回归测试 make all · make check · make regression — 冒烟 + 功能性检查 + 随机反压，一键全绿。默认 64×48 小分辨率快速回归，全分辨率仅里程碑验证。

## Slide 4
使用流程
Vibe Coding：从课题到验证只需 4 步
1
选课题 & 让 AI 写 RTL
阅读课题说明书，对 AI 说“实现课题二 Gamma 校正 IP”，AI 按 project_rules 自动放置 RTL / Testbench 并接入仿真环境。
2
打开仿真控制台
命令面板运行 “VIP Sim: 打开仿真控制台”，IP 下拉框中自动出现新 IP。
3
导入媒体 & 配寄存器
导入图像/视频，按 regdef.json 渲染的可编辑表填写寄存器值，点击 ▶ 运行仿真。
4
看结果 & 判定
图像对比 / 差异热力图 / 6 维分析 / 金标准 PASS·FAIL，一目了然。

## Slide 5
质量分析
6 个维度量化输出质量 + 金标准按位比对
1
锐度
Laplacian 方差 + Tenengrad，等级评定
2
白平衡
R/G/B 增益与色温倾向
3
直方图
256-bin 分布与亮度漂移
4
PSNR
整体 + R/G/B 分通道信噪比
5
Gamma 曲线
实测 vs 目标 Gamma 偏差
6
差异热力图
JET 伪彩，定位逐像素差异
金标准比对 7 个 IP 按位参考模型（NumPy），逐字比对 + 容差/容许失配比例。6 个 IP 逐位精确，AWB 帧内增益瞬态容许 2% 失配。

## Slide 6
进阶能力
视频流式仿真 & AI 驱动的预处理
视频支持
导入 MP4 → 流式逐帧仿真 → 导出 MP4
axis_video_source 加 C_STREAM 参数，向后兼容单帧 replay
帧滑块逐帧预览输入/输出，对选中帧做 6 维分析
“时序分析”面板：锐度 / 亮度 / PSNR 随帧曲线
DDR 帧缓冲（双槽 ping-pong）支持帧间 IP
AI 预处理
脚手架 + Trae 聊天 · 无需在扩展里配 API key
①
文本框描述需求 例：模拟低光照并加噪声
②
写入脚手架 + 复制提示词 preprocess_custom.py 自动打开
③
粘到 Trae 聊天让 AI 填函数 借用你正在用的模型
④
点“运行(AI已填好)” 结果设为新的仿真输入

## Slide 7
覆盖范围
7 个 ISP IP 课题 — 全部验证通过
✓
自动白平衡 AWB
✓
锐化 Sharpen
✓
对比度增强
✓
Gamma 校正
✓
色彩空间转换
✓
坏点校正
✓
空域降噪 Denoise
＋ 组合设计
passthrough · awb_sharpen
8
端到端验证场景
6
IP 逐位精确
≤2%
AWB 容许失配
64×48
默认回归分辨率
回归脚本 run_regression.sh（make regression）：冒烟 + 功能性 + 随机反压全绿

## Slide 8
技术栈
轻量、可复现、零外部依赖
仿真引擎
Icarus Verilog (iverilog) 13.0
扩展形态
Trae / VS Code 扩展，纯 JavaScript
工具链
Python + OpenCV / NumPy / Pillow（项目内 venv）
波形查看
VaporView 扩展打开 VCD
可视化
Webview 控制台，6 维分析独立弹窗
配置链路
每 IP regdef.json → 可编辑寄存器表 → BFM 注入
导入图像 → 一键仿真 → 量化质量。 让视频 IP 验证像写一句话一样简单。